제품의 특기 시방서

1. 개 요

시스템과 관련된 특별시방 내역은 지능형 영상분석(VCA) CCTV 구축사업에 필요한 최소한의 요구 조건을 제시한 것으로 동등 이상의 성능과 기술이 반영될 수 있도록 한다.

2. Local 시스템 구현

1) 지능형 영상분석(VCA) CCTV 설치 요건

가) 방범용 CCTV의 감시 방식은 일반카메라 와  IP 카메라을  설치하여  영상 분석 (VCA) 기능 을 탑재하여 NDVR 녹화시스템에서 VCA설정 및 녹화 검색 ,기능에 따른 알람 경보 기능을 모두 갖추어야 한다.(VCA 기능 참조)

나)기 설치된 00개소CCTV에도 VCA 연동 시켜야 하며, 새롭게 설치되는 00개소 CCTV와도 문제 없는 호환이 이루어 져야 한다.

3.시스템 과  Software의  구현

1) 센터 모니터링  및  저장 서버  프로그램  기능구현

본 프로그램은 중앙에서 각 지역에 설치된 카메라의 영상을 네트워크로 영상을 전송 받아 모니터 상에 영상을 보여 주고,상황 발생시 경고 방송을 하며, 각 지역에 설치된 장비를 컨트롤한다.

- 다양한 화면 분할(1, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 49, 64 ,144,256및 전체 화면) 제공

- GIS(E-MAP) 기능 지원

- 1024 지역(서버) 연결 관리가 지원되며, 동시 256채널 모니터링을 지원한다.

- 원격 지역과  양방향  음성  전송  기능  지원

- PAN, TILT, ZOOM 조정 기능 지원

- NDVR 설정값을  원격에서 변경 기능 지원

- 원격지 알람 출력 제어 기능 지원

- 듀얼 감시 모니터 기능- 한쪽에서 감시, 다른 쪽에서 검색 기능 지원

- 레코더, 클라이언트 프로그램 동시 사용 가능 – 듀얼 모니터 사용 시 각각의 모니터에 프로그램을 동시에 띄어 사용 가능

- 레코더 프로그램에서  빠른 검색기능 지원

- 세부 검색 기능(줌 및 이동 가능 지원)

- 검색 년, 월, 일, 시간, 분 단위 검색 기능 지원

- AVI 백업-HDD에 1차 백업하지 않고, CDRW(직접백업), USB Memory 직접 백업 기능지원

- 케이블 교체 없이  소프트웨어적으로 채널번호변경 지원(고정가능)

- 부팅 시 DVR 화면 최소화 모드  지원(비활성 창)

- 유동IP 무상 등록 지원

- water mark 기능 지원

- 모션 감지 시 색상으로 표출하는 기능 지원

- 카메라의 밝기, 색상, 대비, 채도 조절 기능 지원

- 경보 모드 시간대별로 지정기능 지원경보상황 다음과 같이 지정 할 수 있다.

- 센서입력, 모션감지, 카메라영상분실

- 프로그램에서 네트워크 연결장비 - IP카메라+아날로그 카메라 +NVR(DVR) 연결+ 스탠드 얼론 DVR +네트워크 비디오 서버를   동시에  DVR에서  접속  지원

- DVR 서버와  CMS에서 양방향  통신  지원

- 레코더 & 클라이언트  프로그램에서  오디오 출력  음 소거 기능 지원

- 검색기능- 모션검색, 이벤트 리스트, 프린트기능, 저장기능, 백업기능, 멀티재생

- 추적기능 – 움직임감지 설정

- 기타  장비와  연동가능

- 팝업 및 경보모드 사용설정(비상벨, 센서, 움직임감지, 기타설정)

- NVR  최대 256채널  녹화 및  검색 지원

- 4.)항 지능형 (VCA)  CCTV 기능이  모두  탑재  되어야  한다.

2. NDVR  기능구현

본 기기는 카메라의 아날로그 영상 신호를 디지털방식으로 변환하여 HDD에 저장 및 모니터에 감시 할 수 있도록 하는 기기로써, 다음과 같은 규격에 준한다. 크게 소프트웨어 압축 카드와 하드웨어 압축 카드로 분리한다.

# 하드웨어  H.264 /16채널  카드

# Audio 조절기능 Sampling Rate: 8KHz, 16KHz

# DI/DO 확장기능 지원

# 하드웨어 압축카드 16ch Full D1(720x480) 해상도로 모두저장

- 멀티카드 사용가능

- 16채널 Display, Recoding, 원격 모니터링 S/W 연결 가능

- 순차 스위칭 모드

- 라인 모니터(TV) 출력 지원

- 352*240 / 704*576실시간 Recording

- Independent recording frame rate

- 각 채널별 Independent recording setting(Motion, alarm, daily schedule)

- 10/100 BASE-T LAN

- TCP/ IP  Protocol

- 운영체제: Windows XP / Vista/Window7

- 신호방식: NTSC/ PAL 지원

- RS422/485/USB Port PTZ : 지원 (옵션 카드 사용)

- surge protector: 기능 장착

- 4.)항  지능형 (VCA)  CCTV 기능이  모두  탑재  되어야  한다.

3.비디오 엔코더 기능 구현

특징

- H.264,Mpeg4 ,MJPEG,  D1 해상도 네트워크 비디오 엔코더

- 채널당 D1 해상도로 30/25Fps(NTSC/PAL) 전송.

- 하드웨어 De- interlacing 엔진탑재

- 오디오 압축 G711

- 오디오 양방향통신

- 오디오 1ch 실시간 출력

- USB2.0, RS-232C, RS-485 단자 지원

- 모션 감지 엔진 탑재

- RPT/RPSP 지원

- Unicast/Multicast

- 네트워크 10/100Base –T

- Power over Ethernet( Option)

- 영상 전송 해상도:  352x240(CIF), 720x480(D1)

- 영상 전송 속도:  최대 30fps @ D1

- 오디오 양방향 전송

- PTZ 모션 트레킹 기능 기본 제공

하) 4.)항 지능형 (VCA)  CCTV 기능이  모두  탑재  되어야  한다.

4. VCA 기능

가)들어오기  나가기(Enter and Exit filters)  - 침입 감지

나)나타나기  사라지기(Appear and Disappear filters)- 평상시 없는 사물의 감지

다)멈춤(Stopping filter) – 사물 및 자동차의  유고 감지

라)서성이기(Dwell filter) – 배회하는 자의   통보기능

마)방향(Direction filter) – 차량 및 기타 방 향 감지 통계

바)셈 합(Counting) – 사람  및  자동차의  통행량  조사 , 기타  수량  체크

사)사람(People) – 개체 인식

아)자동차(Vehicles) -개체인식

자)목표 이외의 물체(clutter) –설정된 개체인식

차)속도측정(Speed) –차량의  속도  측정

5.VCA 적용기술 및 영상보정기술

| 구 분 | 등 록 번 호 | 명 칭 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 특허 | 10-0969576 | 카메라 파라미터 캘리브레이션 장치 및 방법 | 특허청 |
| 특허 | 10-0865531 | 전경 화소의 군집화에 의한 개별보행인 분리 방법 | 특허청 |
| 특허 | 10-0895385 | 이미지 안정화 방법 및 상기 방법을 수행하는 이미지 안정화 장치 | 특허청 |

위의  핵심 기술을  이용한  제품으로 납품 되어야  한다.

6. 장비내역

1) 현장 시스템

가) 방범용 CCTV

| 구 분 | 사 양 | 단위 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPEED DOME IP CAMERA | - 1/4인치 CCD 41만 화소 이상 - 광학 36배 이상 - 0.01Lux 이상 | EA |  | ※ 동등이상 사양의 제품 및시스템 제공 |
| SPEED DOME IP CAMERA | - 1/4인치 CCD 41만 화소 이상 - 광학 10배 이상 - 0.02Lux 이상 | EA |  |  |
| Box IP CAMERA | - 1/3인치 CMOS 2M Pixel - S/w Day/night - 0.1Lux 이상 | EA |  |  |
| Dome IP CAMERA | - 1/3인치 CMOS 2M Pixel - S/w Day/night - 0.1Lux 이상 | EA |  |  |
| Speedom 카메라하우징 | - 방수/방진/방습/방한 구조 - 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 재질 | EA |  |  |
| 카메라Pole | - Sus, 4m 이상 | EA |  |  |
| 스테빌라이져 | -1ch /흔들리는 영상 보정 | EA |  |  |
| 옥외용 함체 | - SUS 재질 - 방수형, FAN/HEATER - 방진을 위한 내부 필터 기능 - 누전차단기, 잠금장치 | EA |  |  |
| 써지 보호기 | - 전원, 영상, 제어(데이터)용 - 자동 복구형 | EA |  |  |
| 접지시설 | - 피뢰/장비/전원 접지 | 식 |  |  |
| 안내표지판 | - CCTV감시 안내 표지판 | EA |  |  |

2) 관제센터

가) 방범용 CCTV

| 구 분 | 사 양 | 단위 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 센터저장서버 | - Intel CPU: 2.66GHz 이상 - 메모리 : DDR2-800, 4GB 이상 - HDD : 2TB- SATA 이상 - OS : Windows xp or Windows7 | 식 |  | ※ 동등이상 사양의 제품 및 시스템 제공 |
| 운영서버 | -Intel CPU :2.66GHz -메모리 : DDR2-800, 4GB 이상 - HDD : 1TB- SATA 이상 - OS : Windows xp or Windows7 -NDVR 운영서버 -VCA 기능 탑재 -최대 256 채널 운영 | 식 |  |  |
| 19인치 Rack | - 장비 장착용 | EA |  |  |

[붙임#1]

기존 카메라 설치 위치

| 번호 | 장 소 | 촬영방향 | 비 고 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | ″ |  |  |
| 3 |  | ″ |  |  |
| 4 |  | ″ |  |  |
| 5 |  | ″ |  |  |
| 6 |  | ″ |  |  |
| 7 |  | ″ |  |  |
| 8 |  | ″ |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | ″ |  |  |

신규 카메라 설치 장소

| 번호 | 장 소 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |